## Slide 1: ALGUNOS CONSEJOS PRACTICOS PARA LA LIMPIEZA DE FREGADEROS DE ENCASTRE TECTONITE
Mollet , Diciembre , 2015

## Slide 2
Tectonite© es un material resistente a los productos más comúnmente utilizados en la cocina (como la salsa de tomate, vinagre, etc).
Debido a que la superficie del fregadero es sólida y esta re-cubierta de una capa específicamente resistente, los líquidos no pueden penetrar en el material de substrato y “SI se limpian inmediatamente” las manchas se pueden eliminar con facilidad, solo con el uso de detergente común y una bayeta suave
EL MANTENIMIENTO
Para obtener una belleza duradera, el mejor mantenimiento preventivo no es otro que asegurarse de que cuando no se utilice, el fregadero se mantenga limpio, seco y descubierto, de forma que nada impida su exposición al oxígeno ambiental normal de la cocina.
Limpiar el fregadero no requiere de grandes esfuerzos y basta con usar detergente líquido y agua.
Enjuáguelo y séquelo con un paño limpio para mantenerlo relativamente libre de “manchas” blanquecinas de agua, especialmente si vive en zona de agua dura.

## Slide 3
LA LIMPIEZA EN CASOS DIFICILES
Para quitar bien las manchas que se producen con el agua, bastará con aplicar vinagre blanco o zumo de limón ya que, a veces, los remedios tradicionales resultan mas eficaces que cualquier producto industrial de limpieza.
La suciedad más resistente puede ser eliminada con líquidos para lavavajillas
MANCHAS: Para evitar manchas de agua dura, limpiar en seco con un paño de cocina limpio y suave después de cada uso. Si por una exposición dilatada a aguas con gran contenido de cal quedara alguna mancha blanquecina, se puede quitar con un producto anti-cal aplicado con una bayeta suave
En manchas mas adheridas , deberemos utilizar un limpiador en crema.
Para manchas persistentes o amarillentas, se puede utilizar lejía diluida en agua, siempre teniendo la precaución de lavar inmediatamente después con jabón neutro y enjuagar con agua en abundancia, especialmente las partes metálicas como válvula o rebosadero

## Slide 4
PRECAUCIÓN. Evitar el uso de estropajos de lana de acero, ya que podrían dejar pequeñas partículas que pueden causar manchas de óxido. A pesar de que Tectonite es muy resistente al calor, es aconsejable interponer un protector al dejar una sartén caliente en el fregadero

## Slide 5: Gracias por vuestra atención. Si necesitáis cualquier aclaración complementaria, no dudéis en consultarme
Juan Alvarez
Quality Manager
Franke España S.A.U
Mollet del Vallés
España
Phone: +34 93 565 35 33
Mobile: +34 666 40 15 91
Juan.jose.alvarez@franke.com
www.franke.com
Mollet, Diciembre , 2015